426057 г. Ижевск, ул. К. Маркса, 219а

Тел/факс. (3412) 51-02-76, 51-14-24,

51-05-91, 22-39-66

Общество с ограниченной ответственностью	                                                                  http://www.mts-invest.ru

# Электрокардиограф ЭК12Т–01

Электрокардиограф ЭК12Т-01 предназначен для проведения электрокардиографических обследований по типовым методикам Министерства Здравоохранения РФ.

Сфера применения: везде, где необходим электрокардиограф — от врача частной 	практики до крупных больниц, машин скорой помощи.

Особенности:

- прибор обеспечивает съем 6 или 12 отведений ЭКГ пациента в системе общепринятых стандартных отведений и трех отведений ЭКГ по Нэбу;

- наличие графического LCD дисплея позволяет просматривать ЭКГ;

- автоматический старт записи при обнаружении аритмии позволяет существенно экономить бумагу;

- наличие возможности автоматического анализа ЭКГ исключает рутинную работу по измерению амплитудно-временных параметров ЭКГ;

- применение Программного обеспечения ArMaSoft-Cardio позволяет (опция):  просматривать ЭКГ на экране монитора в режиме реального времени в формате до 12-ти отведений одновременно; сохранять ЭКГ в архиве или отдельном файле с указанием данных о пациенте; распечатывать всю ЭКГ или выбранный участок на принтере; поиск и архивирование информации о пациентах; диагностировать нарушения сердечной деятельности  с постановкой предварительного диагноза   (опция);

- возможность использования бумаги без миллиметровой сетки;

- регистрация RR–граммы позволяет наблюдать изменения ритма сердца;

- регистрация ЭКГ в режиме проб позволяет наглядно сравнивать ЭКГ до и после проведения проб;

- система вложенных меню позволяет легко управлять прибором.

- Энергонезависимая память рассчитана на запись 12 фрагментов ЭКГ.

Режимы работ:

- ручной по 3 или 6 отведений на выбор;

- автоматический по 3 отведения длительностью от 2 до 10 сек в последовательности I-II-III, aVR-aVL-aVF, V1-V3, V4-V6;

- автоматический по 3 отведения длительностью 2,5 сек. и с одновременной печатью 2-го отведения длительностью 10 сек. для анализа аритмий;

- автоматический по 6 отведений длительностью от 2 до 10 сек в последовательности aVR-aVL-aVF,I-II-III,V1-V6;

- автоматический по 12 отведений поперек листа длительностью 2 или 4 сек;

- мониторный режим — возможность просмотра ЭКГ на графическом экране;

- режим аритмии — автоматическая регистрация ЭКГ при обнаружении экстрасистол у пациента;

- режим RR-граммы — регистрация RR-граммы в течение заданного времени;

- режим проб — многократная регистрация ЭКГ с заданным интервалом в течение заданного времени;

- режим печати копии — возможность печати копии последней ЭКГ, снятой в автоматическом режиме.

Основные параметры режима съема электрокардиограммы: режим, чувствительность, скорость, включение антитреморного и антидрейфового фильтров, ЧСС и параметры ЭКГ регистрируются рядом с ЭКГ. На дисплее прибора отображаются по выбору параметры режима съема, меню или одно отведение ЭКГ.

Технические характеристики:

- ширина бумаги: 110 мм;

- размер экрана: 55 х 30 мм;

- чувствительность: 5, 10, 20 или 40 мм/мВ, погрешность ±5%;

- скорость движения бумаги: 10, 25 и 50 мм/с;

- диапазон напряжений регистрируемых входных сигналов: 0,03 мВ - 5 мВ;

- входной импеданс не менее 5 МОм на частоте 10 Гц;

- напряжение внутренних шумов, приведенных ко входу не более 20 мкВ;

- коэффициент ослабления синфазных сигналов не менее 100000 (100дБ);

- постоянная времени тракта усиления при включенном антидрейфовом фильтре 0,45 с±0,1 с;

- контроль обрыва электродов.

Питание электрокардиографа осуществляется от:

- сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением от 85 до 265 В;

- бортовой сети автомобиля скорой медицинской помощи напряжением от 10 до 15 В;

- внутреннего источника питания — аккумуляторной батареи 7,2 В;

- мощность, потребляемая ЭК, не превышает 25 Вт;

- электробезопасность — класс II, тип CF;

- габариты 260 х 154 х 67 мм;

- Масса электрокардиографа в полном комплекте поставки не более 3,5 кг.

- Масса электрокардиографического блока не более 1,2 кг.

Комплектность поставки:

- блок электрокардиографический;

- кабель электродный;

- блок сетевой;

- комплект ЭКГ электродов;

- гель электродный;

- термобумага 110 мм х 30 м;

- руководство по эксплуатации; сумка.