426057 г. Ижевск, ул. К. Маркса, 219а

Тел/факс. (3412) 51-02-76, 51-14-24,

51-05-91, 22-39-66

E-mail: info@mts-invest.ru

Общество с ограниченной ответственностью	                  		                                http://www.mts-invest.ru

Монитор Митар - 01 ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРОВ МИТАР 01 - возможность использования индивидуальной информационной модели (индивидуальный выбор необходимого числа и расположения графических каналов от 2-х до 9-ти и возможность отключения ненужных пользователю физиологических функций); - возможность документирования процессов анестезии и реанимации на встроенном термопринтере; - возможность подключения дополнительного дисплея с любым размером экрана; - наличие удобной ручки для переноски и крепления к медицинской тележке или кровати; - режим отображения больших цифр (до 35 мм) позволяет наблюдать физиологические показатели пациента с большого расстояния; - малые габариты и масса монитора с возможностью работы от аккумулятора до 5 часов без подзарядки; - возможность использования при снятии ЭКГ под нагрузкой; - расчет доз препаратов. электрокардиограммы (ЭКГ); частоты сердечных сокращений (ЧСС); неинвазивного и инвазивного артериального давления (АД); температуры тела (Т); частоты дыхания (ЧД); сатурации кислорода в крови (SpO2); наблюдения фотоплетизмограммы (ФПГ); наблюдения капнограммы (КГ); измерения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе; измерение O2 и мультигаз; фетальный мониторинг. Монитор предназначен для использования у пациентов всех возрастных категорий: взрослых; детей; новорожденных. Мониторы МИТАР выпускаются в различной комплектации в зависимости от количества контролируемых параметров. Со всеми мониторами поставляется комплект принадлежностей для проведения измерения физиологических параметров: разовые электроды ЭКГ; манжеты для измерения артериального давления взрослые, детские и неонатальные; датчики температуры взрослые и детские; пульсоксиметрические датчики (Nonin) взрослые, детские и неонатальные; одноразовые линии с фильтром для капнографии; одноразовые линии с куполом для инвазивного давления. Каждой конфигурации мониторов соответствует набор принадлежностей. Мониторы изготавливаются по модульному принципу, то есть Вы можете приобрети монитор в минимальной комплектации, а затем, по мере необходимости измерения тех или иных физиологических параметров доукомплектовать монитор соответствующими модулями. К каждому отдельно поставляемому модулю прилагается подробная инструкция по установке. Установка не требует высокой квалификации персонала. При необходимости одновременного использования монитора, как для детей, так и для взрослых необходимо заказать дополнительные детские или взрослые датчики или электроды. Монитор МИТАР имеет возможность запоминания личных данных пациентов, а также возможность настройки различных групп пациентов: взрослые, дети или новорожденных. Технические характиристики: ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА (ЭКГ) Отведения: I-II-III, aVL, aVR, aVF, V; Одновременное отображение на экране не менее 7 отведений ЭКГ; Режимы: ручной, автоматический; Скорость: 12,5; 25; 50 мм/сек; Анализ и индикация основных аритмий; Измерение смещения ST сегмента в покое и под нагрузкой; Регистрация сигналов водителя ритма; Защита от импульсов дефибриллятора и электроножа; Визуальная и звуковая тревога при выходе параметров за пределы заданной нормы; Частота сердечных сокращений: 0-350 уд./мин; Погрешность: не более чем 1 уд./мин; Отображение ЧСС на дисплее; Визуальная и звуковая тревога при выходе параметров за пределы заданной нормы; АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИ (АД) Метод съема: неинвазивный, осциллометрический; Режимы: ручной, автоматический; Регулировка времени измерения АД в автоматическом режиме; Диапазон измерений: 0-300 мм.рт.ст; Погрешность не более ±2 мм.рт.ст; Отображение измерения АД на дисплее; Визуальная и звуковая тревога при выходе параметров за пределы заданной нормы; Возможность подключения одного или двух датчиков инвазивного АД; ФОТОПЛЕТИЗМОГРАММА SpO2 Диапазон измерений: 0-100 %; Погрешность не более ±2 % (70-100%); Отображение измерения SpO2 на дисплее; Визуальная и звуковая тревога при выходе параметров за пределы заданной нормы; КАПНОГРАММА, СО2 и ЧД Отображение капнограммы (кривой СО2). Содержание СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. Диапазон измерений: 3-150 дых. в мин; Погрешность не более ±2 мм.рт.ст; Возможность определения АПНОЭ; Отображение измерения капнограммы на дисплее; Визуальная и звуковая тревога при выходе параметров за пределы заданной нормы; ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА Один или по выбору два канала (кожная и центральная); Диапазон измерений: 15-45 0С; Погрешность не более ±0,1 %; ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Русскоязычный интерфейс; Возможность использования для различных групп пациентов: взрослые, дети и новорожденные; Цветной LCD дисплей с диагональю 10 или 12 дюймов Отображение до 9 кривых на экране; Графические и табличные тренды всех параметров за время до 30 суток; Хранение трендов в графическом и цифровом виде; Встроенный термопринтер с возможностью печати на бумаге без координатной сетки (опция); Режим «Больших цифр»; Визуальная и звуковая тревога при выходе параметров за пределы заданной нормы; Возможность дооснащения прибором модулями измерения EtCO2, IBP, мультигаз; Возможность подключения к центральной станции ПИТАНИЕ Питание: 85-265 В, 50/60 Гц. Питание от бортовой сети автомобиля 12 В (10-16 В) Батарея: 22,2 В, 2 А.ч. Потребляемая мощность, не более: 50 Вт. Силовой кабель с евроразьемом; Работа от встроенной батареи в течение 4-5 часов; Автоматическое включение питания от встроенной батареи при отключение основного питания с возможностью сохранения всех мониторируемых параметров; Звуковая и визуальная индикация уровня заряда батареи.

Мониторы МИТАР выпускаются в различной комплектации в зависимости от количества контролируемых параметров.

| № компл. | ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ |
| --- | --- |
|  | ЧСС | ЭКГ | SpO2 | ФПГ | ЧП | АД | СО2 | КГ | ПГ | ЧД | АПНОЭ | Т |
| 1 | + | + |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |
| 2 | + | + |  |  |  | + |  |  | + | + | + |  |
| 3 | + | + |  |  |  | + |  |  | + | + | + | + |
| 4 | + | + | + | + | + |  |  |  | + | + | + |  |
| 5 | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + |  |
| 6 | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + |
| 15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

Примечание: Монитор любой модели имеет два канала измерения температуры. Модели, в которых отсутствует функция измерения температуры, просто не комплектуются датчиками температуры.