426057 г.Ижевск, ул. К.Маркса, 219а

Тел/факс. (3412) 51-02-76, 51-14-24,

51-05-91, 22-39-66

Общество с ограниченной ответственностью	                  			      http://www.mts-invest.ru

## Спирограф микропроцессорный портативный СМП-21/01

Спирограф предназначен для качественной и количественной оценки изменений функционального состояния легких и применяется на всех этапах лечебно-диагностического процесса.

Спирограф обеспечивает:

- Измерение 26 показателя вентиляционной функции легких на вдохе и выдохе;

- Отображение результатов на графическом ЖКИ дисплее

- Прямой вывод результатов на принтер Hewlett Packard (без подключения к ПК)

- Автоматический расчет индивидуальных норм пациента, формирование предварительного заключения;

- Хранение данных 30 пациентов в энергонезависимой памяти;

- Возможность проведения ингаляционных проб;

- Возможность применения, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях;

- Возможность подключения к Персональному Компьютеру.

ИЗМЕРЯЕМЫЕ И РАССЧИТЫВАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ

При спокойном вдохе:

- ЖЕЛ объем спокойного вдоха;

- Тжел время вдоха.

При форсированном выдохе:

- ФЖЕЛ — объем форсированного выдоха;

- ОФВ1 — объем форсированного выдоха за первую секунду;

- ОФВ1/ФЖЕЛ — ОФВ1ЖЕЛ — ПОС — пиковая объемная скорость;

- МОС25 — мгновенная объемная скорость в момент выдоха25% объема;

- МОС50 — мгновенная объемная скорость в момент выдоха50% объема;

- МОС75 — мгновенная объемная скорость в момент выдоха75% объема;

- СОС25-75 — средняя объемная скорость на отрезке от25% до 75% объема;

- ОФВпос — объем форсированного выдоха до достижения пиковой объемной скорости;

- ОФВпос/ФЖЕЛ — Тфжел — время форсированного выдоха.

При измерении минутного объема дыхания:

- ОВ — средний объем воздуха, проходящий через легкие за один цикл вдоха выдоха;

- ЧД — частота дыхания;

- МОД — ОДхЧД.

При тесте максимальной вентиляции легких:

- ОВмвл — максимальный объем воздуха, проходящий через легкие за один цикл вдоха выдоха;

- ЧДмвл — частота дыхания при МВЛ;

- МВЛ — ОВмвл х ЧДмвл.

Краткие технические характеристики

- диапазон измерения скорости потока воздуха: -10... +13.8 л/сек;

- диапазон измерения объема: 0...10 л;

- дисплей: монохромный, жидкокристаллический, размер 113х63 мм, разрешение 240х128 точек;

- напряжение питания: 220 В, 50 Гц;

- размеры: 200х150х63 мм; масса: 1.5 кг (без шприца и принтера).

Комплект поставки

- спирограф; датчик спирографа; загубник (5 штук); зажим для носа; шнур сетевой;

- шнур витой для датчика; шприц калибровочный 3л; руководство по эксплуатации.

- Программа для подключения к ПК (опция)