426057 г.Ижевск, ул. К.Маркса, 219а

Тел/факс. (3412) 51-02-76, 51-14-24,

51-05-91, 22-39-66

Общество с ограниченной ответственностью	                  			      http://www.mts-invest.ru

## Спирограф СМП – 21/01 – «Р-Д» со встроенным термопринтером

Спирограф предназначен для качественной и количественной оценки изменений функционального состояния легких и применяется на всех этапах лечебно-диагностического процесса.

СПИРОГРАФ ОБЕСПЕЧИВАЕТ

Измерение 4 параметров ЖЕЛ, 19 параметров ФЖЕЛ, 26 параметров петля «поток-объем», 7 параметров МОД и 3 параметров МВЛ.

- расчет должных величин для легочных объемов и показателей форсированного выдоха для взрослых и детей по методикам Клемент/Ширяева, ITS, ECCS, KNUDSON;

- оценку показателей по “Унифицированной методике проведения и оценки функционального исследования механических свойств аппарата вентиляции человека”, ATS

- отображение результатов на цветном графическом ЖКИ дисплее;

- печать протокола обследования на встроенном термопринтере;

- возможность вывода на печать протокола обследования через USB разъем на внешний лазерный принтер;

- проведение постмедикаментозных проб;

- возможность работы от встроенного аккумулятора;

- хранение данных пациентов в энергонезависимой памяти для сохранения в архиве до 10000 результатов исследований;

- возможность применения, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях;

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Цветной TFT дисплей размером 116х88 мм, разрешением 640х480 точек

- Ширина термобумаги -110 мм, тип бумаги: рулон или z-fold

- Датчик потока фирмы Vitalograph (Великобритания)

- Питание от сети напряжением 220 В, 50 Гц и встроенной аккумуляторной батареи

- Габаритные размеры: 250х174х63 мм

- Вес: 1,2 кг

Измеряет 36 параметров внешнего дыхания:

- ТЕСТ спокойного вдоха (выдоха) (ЖЕЛ) и форсированного выдоха (ФЖЕЛ)

- ТЕСТ петля «поток-объем»

- ТЕСТ минутного объема дыхания (МОД)

- ТЕСТ максимальной вентиляции легких (МВЛ) Постмедикаментозная проба

Область применения:

- отделения функциональной диагностики;

- контроль эффективности лечебных и реабилитационных мероприятий в пульмонологии;

- астма – мониторинг;

- спортивная, авиационно – космическая медицина;

- медицинские службы предприятий (проведение медосмотров);

- врачебно – трудовая экспертиза;

- оздоровительные центры.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- спирограф,

- датчик спирографа,

- лазерный принтер по отдельному заказу,

- мундштуки (5 шт.),

- одноразовые фильтры по отдельному заказу;

- зажим для носа,

- шнур сетевой,

- калибровочный шприц 3 л,

- шнур витой для датчика,

- сумка для переноски

- руководство по эксплуатации.

Руководитель группы продаж

медицинской техники

# Галичанин Евгений Николаевич

тел. (3412) 51-02-76, 78-72-94, 22-39-66

E-mail: mtsinvest@yandex.ru, gen@mts.udmlink.ru